## Slide 1: 회의 녹음, 언제 그룹녹음을 쓰나요?
회의실 크기별 녹음 방식과 휴대폰 수 안내
Timbel | 2026-10-29 | 권장 사용 방법 제안
일반녹음
전용 마이크 우선
또는 휴대폰 1대
그룹녹음
휴대폰 여러 대 (2m 이상 간격)

## Slide 2: 두 가지 녹음 방식
방식은 두 가지이고, 장단점이 다릅니다
전용 마이크 우선
휴대폰 1대(앱)도 가능
일반녹음
전용 마이크
(또는 휴대폰 1대)
녹음 파일 1개
회의록
강점
단순하고 안정적입니다. 소리가 겹치지 않습니다.
약점
마이크에서 먼 사람은 소리가 작게 들어갈 수 있습니다.
휴대폰 여러 대
최대 5대 · 최대 1시간
그룹녹음
휴대폰 여러 대
서버에서 하나로 합치기
회의록
강점
서로 떨어진 사람들의 목소리를 각자 가까이에서 받을 수 있습니다.
약점
폰끼리 가까우면 같은 목소리가 여러 번 겹쳐 울립니다.

## Slide 3: 서버 보정으로 다 해결되지 않는 이유
서버는 울림을 줄여 줄 뿐, 녹음 환경이 맞지 않으면 없애지 못합니다
서버가 하는 일
시작 신호음으로 맞추기
폰마다 녹음 시작 시각이 다른 문제
작은 방에서는
시작은 맞아도 소리가 겹치는 건 그대로입니다
녹음 길이 차이 보정
오래 녹음하면 폰마다 길이가 조금씩 달라지는 문제
작은 방에서는
겹침 자체는 없애지 못합니다
말하는 사람 폰만 살리기
말하는 사람에게 가장 가까운 폰만 살리고 나머지는 줄입니다
작은 방에서는
폰끼리 소리 크기 차이가 커야 동작합니다
말하는 사람 폰만 살리기, 방 크기에 따라
내 폰 옆 폰
넓은 방
폰끼리 소리 크기 차이가 큼
→ 누가 말하는지 구분됩니다
내 폰 옆 폰
작은 방
벽 반사로 차이가 작음
→ 누가 말하는지 구분하지 못합니다
녹음 방식을 고르는 것이 먼저입니다

## Slide 4: 핵심 원칙
폰 수는 사람 수가 아니라 자리 간격으로 정하기를 권장합니다
1
폰끼리 2m 이상 떨어뜨립니다
내 목소리가 옆 폰보다 내 폰에 훨씬 크게 들어가야 말하는 사람을 구분할 수 있습니다. 폰을 입에서 50cm에 두면 다음 폰은 최소 1.5m, 가능하면 2m 이상 떨어뜨려 주세요.
2
폰은 사람마다가 아니라 자리마다 1대
같은 방에서는 2m 간격마다 1대를 둡니다. 2m 안에 붙어 앉은 사람끼리는 폰 1대를 함께 씁니다. 여러 장소에서 녹음할 때는 장소마다 1대라 자연스럽게 1인 1폰이 됩니다.
3
같은 방이면 일반녹음 (전용 마이크 우선)
전용 마이크는 360도로 여러 사람을 고르게 잡고, 전화나 알림에도 끊기지 않습니다. 전용 마이크가 없으면 휴대폰 1대로 일반녹음해도 됩니다. 한 대로 감당하기 어려운 큰 회의실에서만 그룹녹음을 권장합니다.
권장
2m 이상
말하는 사람 구분 가능
피하기
2m 안에 2대
같은 목소리가 겹쳐 울림

## Slide 5: 몇 대를 쓰면 되나요?
테이블 길이로 휴대폰 수를 정하기를 권장합니다
폰 수 = 테이블 긴 쪽 길이(m) ÷ 2
소수점은 버림 · 최대 5대
1대 → 일반녹음 (전용 마이크 우선, 또는 휴대폰 1대)
2대 이상 → 그룹녹음
소규모 회의
1~3명
—
1대
일반녹음 · 휴대폰 1대(앱)로도 충분
소형 사무실 · 소회의실
2~6명
2~3m
1대
일반녹음 · 전용 마이크 우선 (또는 휴대폰 1대)
중회의실
6~10명
4~5m
2대
그룹녹음 2대 · 테이블 양 끝
대회의실
10~14명
6~7m
3대
그룹녹음 3대 · 양 끝 + 가운데
대형 · 임원 회의실
14명 이상
8~10m
4~5대
그룹녹음 4~5대 · 2m 이상 간격
강당 · 교육장 · 발표형
상관없음
—
—
일반녹음 · 전용 마이크를 발표자 근처에
예시 작은 사무실 4명 → 테이블 2m → 1대 → 일반녹음 (전용 마이크 우선) ※ 그룹녹음은 최대 1시간입니다. 1시간이 넘는 회의는 일반녹음을 권장합니다.

## Slide 6: 그룹녹음 응용: 여러 장소 동시 녹음
떨어진 사람들끼리 쓸 때 그룹녹음이 가장 깨끗합니다
서울
이천
재택
서버에서
신호음 기준 합치기
회의록
1
진행자(방장)가 녹음을 시작합니다
2
각 폰이 자기 자리에서 시작 신호음을 울립니다
3
서버가 신호음을 기준으로 맞춰 합칩니다
이렇게 쓰면 좋은 점
소리가 겹치지 않습니다. 서울 폰에는 서울 목소리만 들어갑니다.
말하는 사람 구분이 정확합니다.
장소마다 1명이면 자연스럽게 1인 1폰이 됩니다.
한 장소에 여러 명이면 그 장소는 테이블 길이 공식을 따릅니다. 1대면 휴대폰 1대입니다.
모든 장소를 합쳐 최대 5대입니다.
원격 회의 소리는 이어폰으로
스피커로 들으면 그 소리가 다른 폰에 다시 녹음되어 겹칩니다.
녹음하는 휴대폰으로 원격 회의 통화를 하지 마세요. 통화 중에는 그 폰이 묵음으로 녹음됩니다. 회의 참여는 다른 기기로 해 주세요.

## Slide 7: 그룹녹음 전 체크리스트
시작 전에 7가지만 확인해 주세요
폰끼리 2m 이상 떨어져 있나요?
2m 안에 있으면 한 대는 꺼 주세요.
전체 폰 수가 5대 이하인가요?
여러 장소를 합친 수입니다.
회의가 1시간 안에 끝나나요?
1시간이 넘으면 일반녹음을 권장합니다.
참여자가 모두 대기실에 들어왔나요?
녹음이 시작되면 중간에 참여할 수 없습니다.
충전은 충분하고 방해금지 모드가 켜져 있나요?
알림 소리와 중단을 줄여 줍니다.
폰이 말하는 사람 쪽을 향하나요?
노트북 팬이나 프로젝터 옆은 피해 주세요.
스피커로 나오는 소리가 없나요?
원격 회의는 이어폰으로, 통화는 다른 기기로.
확정 전 시험 녹음 예정
중회의실·대회의실 각 1곳. 2m 간격과 ÷2 공식은 일반 휴대폰 기준 계산값입니다.
본 자료는 권장 사용 방법 제안입니다. 실제 녹음 방식은 회의 환경에 맞게 선택해 주세요.